## Slide 1: 機械手臂設計實務 – 六軸手臂運動學
六軸機械手臂運動學
Six-axis Robot Manipulator Kinematics
報 告 人：簡銘毅
指導教授：翁慶昌 教授
日 期： 2019/04/10

## Slide 2: 大綱
機器手臂運動學
正運動學
  配置手臂座標系統
  填寫DH 參數連桿表
  計算轉換矩陣
  分析末端點的姿態角度
逆運動學
  運動學解耦合
  逆位置運動學
  逆姿態運動學
關鍵字中英文對照表

## Slide 3: 機器手臂運動學 (1/2)
機器手臂運動學的用途
各軸角度和位置=?

## Slide 4: 機器手臂運動學 (2/2)
正運動學
  輸入：各關節角度
  輸出：末端點位置與姿態
逆運動學
  輸入：末端點位置與姿態
  輸出：各關節角度
位置與姿態
  X, Y, Z, Roll, Pitch, Yaw

## Slide 5: 正運動學 (1/2)
目的：
  利用各關節已知的角度求出機械手臂末端點的位置及姿態
  其中，

## Slide 6: 正運動學 (2/2)
正運動學
  配置手臂座標系統
  填寫DH 參數連桿表
  計算轉換矩陣
  分析末端點的姿態角度

## Slide 7: 正運動學 - 配置手臂座標系統 (1/7)
決定機械手臂各關節於零度的姿態
  即決定手臂的零度姿態

## Slide 8: 正運動學 - 配置手臂座標系統 (2/7)
決定各關節座標系的z軸
  定義在關節的出力面上

## Slide 9: 正運動學 - 配置手臂座標系統 (3/7)
根據zi-1與zi軸的關係決定oi 、 xi軸與yi軸
  zi-1與zi無共平面
  zi-1與zi互相平行
  zi-1與zi相交

## Slide 10: 正運動學 - 配置手臂座標系統 (4/7)
根據zi-1與zi軸的關係決定oi 、 xi軸與yi軸
  zi-1與zi無共平面
    與zi相交的點被定義為座標原點oi
    此線段向量被定義為xi軸
    由右手定則決定yi軸
      四指從z軸旋轉至x軸，大拇指方向表示y軸

## Slide 11: 正運動學 - 配置手臂座標系統 (5/7)
根據zi-1與zi軸的關係決定oi 、 xi軸與yi軸
  zi-1與zi互相平行
    在zi上選擇同樣通過oi-1的線段來定義座標原點oi
    以此線段定義為xi軸
    由右手定則決定yi軸
      四指從z軸旋轉至x軸，大拇指方向表示y軸

## Slide 12: 正運動學 - 配置手臂座標系統 (6/7)
根據zi-1與zi軸的關係決定oi 、 xi軸與yi軸
  zi-1與zi相交
    定義zi-1與zi的相交點為座標原點oi
    以zi-1與zi所組成的平面法向量定義為xi軸
      正方向則隨意選擇
    由右手定則決定yi軸
      四指從z軸旋轉至x軸，大拇指方向表示y軸

## Slide 13: 正運動學 - 配置手臂座標系統 (7/7)
練習
  配置已定義零度姿態之如下的機械手臂座標系統
x-axis
y-axis
z-axis

## Slide 14: 正運動學 - 填寫DH 參數連桿表 (1/2)
根據機械手臂的座標系配置來完成
共分成ai、αi、di、θi 四個參數
  ai：連桿的長度
    ai是沿者xi軸，從zi-1軸到zi軸的距離。
  αi：連桿的扭角
    αi是繞者xi軸，從zi-1軸與zi軸之間的夾角
  di：連桿的偏移
    di是沿者zi-1軸，從原點oi-1到xi軸的距離
  θi：關節的角度
    θi是繞者zi-1軸，從xi-1軸與xi軸之間的夾角

## Slide 15: 正運動學 - 填寫DH 參數連桿表 (2/2)
練習：
  延續上一個練習，完成如下的DH連桿參數表
Link | ai | αi | di | θi
1 | 0 | 90 |  | 0
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 

## Slide 16: 正運動學 - 計算齊次轉換矩陣 (1/2)
將D-H參數表代入齊次轉換矩陣，
得出末端點位置及姿態矩陣
位置向量
方位矩陣
D-H Table

## Slide 17: 正運動學 - 計算齊次轉換矩陣 (2/2)
決定末端點的座標系
  z軸被定義為靠近向量a (approach vector)
  y軸被定義為滑動向量s (sliding vector)
  x軸被定義為正交向量n (normal vector)
位置向量
方位矩陣

## Slide 18: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (1/14)
末端點姿態
  Roll ：對大地X軸旋轉
  Pitch：對大地Y軸旋轉
  Yaw ：對大地Z軸旋轉

## Slide 19: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (2/14)
Roll = (0  90，對X軸Roll做旋轉)

## Slide 20: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (3/14)
Pitch = (-180  -135，對y軸Pitch做旋轉)

## Slide 21: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (4/14)
Yaw = (0  90，對Z軸Yaw做旋轉)

## Slide 22: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (5/14)
同時旋轉多個Roll、 Pitch、 Yaw
  順序：Roll -> Pitch -> Yaw
同時旋轉pitch及yaw的示意圖
  先轉pitch再轉yaw
ex1:
ex2:

## Slide 23: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (6/14)
末端點姿態
  Roll ：對大地X軸旋轉
  Pitch：對大地Y軸旋轉
  Yaw ：對大地Z軸旋轉
方位矩陣

## Slide 24: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (7/14)
roll-pitch-yaw旋轉矩陣
 | Roll
 | Pitch
 | Yaw

## Slide 25: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (8/14)
RPY推導 -
 | Roll
 | Pitch
 | Yaw

## Slide 26: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (9/14)
RPY推導 –
  在求解 及 角度的過程中
  必須要依據 的角度，分為兩種情況作分析及探討
    不等於 90度
    等於 90度
 | Roll
 | Pitch
 | Yaw

## Slide 27: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (10/14)
不等於 90度
  故可得
 | Roll
 | Pitch
 | Yaw

## Slide 28: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (11/14)
等於 90度
  此時可再分成兩種情況
 | Roll
 | Pitch
 | Yaw

## Slide 29: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (12/14)
等於 90度 –
 | Roll
 | Pitch
 | Yaw

## Slide 30: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (13/14)
等於-90度 –
 | Roll
 | Pitch
 | Yaw

## Slide 31: 正運動學 - 分析末端點的姿態角度 (14/14)
經觀察可發現在 = 90度時並無法正確解析出
故當 = 90時， 與 公式更改如下
 | Roll
 | Pitch
 | Yaw

## Slide 32: 逆運動學 (1/2)
目的：
  利用以知的末端點位置及姿態求出各關節的角度
  其中，

## Slide 33: 逆運動學 (2/2)
逆運動學
  運動學解偶合
  逆位置運動學
  逆姿態運動學

## Slide 34: 逆運動學 - 運動學解耦合 (1/3)
定義
  當機械手臂具有球型手腕(spherical wrist)的特點時，即可將機械手臂作解耦合
目的
  降低逆運動學計算上的困難度
球型手腕
  關節4~6軸的z軸皆相交於一點
解耦合
  求出手腕中心
  由手腕中心
  將手臂的前三軸及後三軸作分解
球型手腕

## Slide 35: 逆運動學 - 運動學解偶合 (2/3)
運動學解偶合及手腕中心示意圖
 | 末端點
 | 手腕中心
 | 連桿長度

## Slide 36: 逆運動學 - 運動學解偶合 (3/3)
求出手腕中心
 | 末端點
 | 手腕中心
 | 連桿長度

## Slide 37: 逆運動學 - 逆位置運動學
使用三角函數解析第1、2、3軸
  利用餘弦定理
分解後逆位置運動學連桿與角度關係圖

## Slide 38: 逆運動學 - 逆姿態運動學 (1/3)
求出第4、5、6軸角度
  利用
  .
其中，

## Slide 39: 逆運動學 - 逆姿態運動學 (2/3)
計算
未知
已知

## Slide 40: 逆運動學 - 逆姿態運動學 (3/3)
故
其中，

## Slide 41
關鍵字中英文對照表
中文 | 英文
正運動學 | Forward Kinematics
逆運動學 | Inverse Kinematics
齊次矩陣 | Homogeneous matrix
靠近向量 | approach vector
滑動向量 | sliding vector
正交向量 | normal vector
球型手腕 | spherical wrist

## Slide 42: 謝謝指教
Notes: This is my presentation.
Thanks for Your Attention.